## Slide 1: Calcolatori Elettronici e Lab a.a. 2016-2017 file .asm e dichiarazione dati
Simone Calderara
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA Enzo Ferrari
Università di Modena e Reggio Emilia, Italia
http://www.imagelab.ing.unimore.it

## Slide 2: Operazioni di Moltiplicazione e divisione ad un operando
Sono operazioni monadiche che accettano un solo operando
Prevedono che gli operandi rimanenti siano in registri fissati
Distinguono tra operazione con segno o segno segno (ISTRUZIONI DIFFERENTI)

## Slide 3: Moltiplicazione
  La moltiplicazione prevede che il risultato dell’operazione abbia dimensionalità doppia rispetto alla dimensione del moltiplicatore:
  Ad es se il moltiplicatore è a 8 bit il risultato sarà a 16 bit
  Senza SEGNO: MUL moltiplicatore
  Con Segno : IMUL moltiplicatore
  Il moltiplicatore DEVE essere un registro perché è necessario saperne le dimensioni per posizionare il risultato nel registro corretto
Moltiplicatore | Moltiplicando | Risultato
8 bit | AL | AX
16 bit | AX | DX:AX
32 bit | EAX | EDX:EAX

## Slide 4: Divisione
  La moltiplicazione prevede che il dividendo dell’operazione abbia dimensionalità doppia rispetto alla dimensione del divisore e del risultato
  Inoltre la divisione è intesa come Divisione intera pertanto salva sia risultato che resto
  Senza SEGNO: DIV divisore
  Con Segno : IDIV divisore
  Il divisore DEVE essere un registro perché è necessario saperne le dimensioni per posizionare il risultato nel registro corretto
Dividendo | Divisore | Risultato | Resto
AX | 8 bit | AL | AH
DX:AX | 16 bit | AX | DX
EDX:EAX | 32 bit | EAX | EDX

## Slide 5: Divisione estensione dei registri
  Osservando la tabella significa che se ho un valore in EAX e voglio dividerlo devo poter estenderlo anche a EDX nel modo corretto:
  Senza segno: devo azzerare la porzione di registro che rappresenta la parte più significativa del numero (ad es AH, DX, EDX)
  Con segno: devo estendere in complemento a due il numero tenedo conto dei bit più significativi che determinano il segno del numero
  -> esistono operazioni specifiche
  CBW: estende il registro AL in AX con segno
  CWD: estende il registro AX in DX:AX con segno
  CDQ: estende il registro EAX in EDX:EAX con segno
Dividendo | Divisore | Risultato | Resto
AX | 8 bit | AL | AH
DX:AX | 16 bit | AX | DX
EDX:EAX | 32 bit | EAX | EDX

## Slide 6: Esempio divisione con segno
  Int a =5;
  Int b=7;
  Int C=a/b;
  DIVISONE CON SEGNO (int sono con segno con divisore a 32 Bit)
  __asm
  {
  Mov eax,5
  Mov ebx,7
  CDQ <- estendo il numero a 64 bit in complemento a 2
  IDIV EBX
   Il risultato sarà in EAX e il resto in EDX
  }

## Slide 7: Esempio divisione SENZA segno
  Unsigned Int a =5;
  Unsigned Int b=7;
  Unsigned Int C=a/b;
  DIVISONE SENZA SEGNO (unsigned int sono senza segno con divisore a 32 Bit)
  __asm
  {
  Mov eax,5
  Mov ebx,7
  MOV EDX,0 AZZERO EDX per estendere il numero a 64 bit
  DIV EBX
   Il risultato sarà in EAX e il resto in EDX
  }

## Slide 8: Esercizi
Si scriva una funzione che accetta un vettore di interi e ne calcola la media.
Si scriva una funzione che accetta un vettore di unsigned char e ne calcola il numero di numeri pari.
Si scriva una funzione che accetta un intero e ne calcoli il fattoriale
…..